## Slide 1: CLI de Cattenom Evénement significatif sureté de niveau 1 : Détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom
NOVEMBRE 2026

## Slide 2: Contexte
Situation :
      Le 3 août 2026, dans le cadre du redémarrage du réacteur 4, une activité sollicitant une turbopompe du circuit ASG révèle l’indisponibilité de cette dernière en raison d’une défaillance de la vanne de régulation de la pompe.
Causes :
      Non qualité de maintenance chez le fournisseur qui a fourni une pièce de rechange (un assemblage remplacé avant la remise en service de la pompe a été retrouvé désolidarisé).
Conséquences :
      Réelles : Indisponibilité d’une des deux voies du circuit ASG qui a pour fonction d’alimenter en eau les générateurs de vapeur en cas de défaillance de leur alimentation normale. Cette indisponibilité a duré du 22 juillet 2026 (date du passage en API-EO, état où la pompe 4 ASG 032 PO est requise au titre des règles générales d’exploitation) au 3 août 2026 (date de détection de l’indisponibilité et de repli du réacteur).
      Potentielles : En cas d’accident, la voie B d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur aurait été indisponible. Toutefois, la seconde voie de ce circuit était disponible et aurait pu assurer sa fonction.