## Slide 1: Equilibre Biocides / Légionnelles-Amibes
Commission locale d’information
2 avril 2019

## Slide 2: Rappel – CLI du 12 mai 2017 : historique de la situation
Choix technique relatif au matériau des condenseurs :
  Le conditionnement chimique du circuit secondaire répond à un objectif de limitation du phénomène d’encrassage/colmatage des GV ;
  Ce conditionnement impose l’utilisation de matériaux adaptés ;
  Obligation de réduire les rejets en cuivre dans la Moselle (cf. mise en demeure) : remplacement du laiton par le titane.
Conséquences de ce remplacement :
  Maîtrise et réduction des rejets en cuivre et zinc : sujet à enjeu ;
  Disparition de l’effet bactériostatique du cuivre ;
  Besoin d’un traitement biocide complémentaire ;
  Mise en place d’une stratégie technique utilisant la monochloramine.

## Slide 3: Rappel – CLI du 12 mai 2017 : enjeu spécifique au site de Cattenom
      Décision 2016-DC-0578
      Prévention du risque de dispersion des micro-organismes pathogènes (baisse des cibles à 10 000 UFC/L dans les bassins froids ; 100 Nf/L en aval du rejet) : pourrait nécessiter des traitements à l’année.
      Décision 2014-DC-0416
      Limites de rejets dans l’environnement : dimensionnées pour un traitement préventif estival (traitement « renforcé » 72 jours/an) et non à l’année.
      Nécessité d’élaborer des stratégies de traitement préventif et curatif adaptées au cas particulier de Cattenom :
        Sensibilité du milieu récepteur (Moselle) au paramètre AOX (notamment composés chlorés) ;
        Sensibilité de la retenue du Mirgenbach à la présence d’amibes.

## Slide 4: Bilan 2018 - microorganismes
Légionnelles :
  7 dépassements du seuil “de propreté” de 10 000 UFC/L (contre 60% en l’absence de traitement – données historiques)
  Dont 3 entre octobre et décembre : phénomène présent toute l’année ;
  Aucun dépassement du seuil de 100 000 UFC/L pouvant nécessiter un arrêt de la dispersion.
Amibes :
  Aucun dépassement du seuil “de propreté” de 100 Nf/L ;
  Constat de colonisations persistantes risquant d’impacter le Mirgenbach ;
  Risque croissant avec la fin du retubage des condenseurs en 2019.
Rejets chimiques :
  Le traitement est efficace, mais le besoin augmente ;
  Les valeurs de rejet en sodium et chlorures sont respectées en 2018, mais elles doivent être adaptées pour le futur.

## Slide 5: Perspectives – demande de modification des valeurs limites pour les rejets
Dossier de demande de modification déposé par EDF :
  Tient compte de la nécessité d’étendre les traitements biocides préventifs sur l’année complète ;
    Augmentation du “flux annuel ajouté” ;
    Maintien du “flux 24h” et de la concentration maximale au rejet ;
    Procédure : consultation CLI et CoDERST.

## Slide 6
6
Merci pour votre attention
Notes: 6